## Slide 1: Create smart processes and gain new insights with our IoT solution
Smart Future AG
«Gestalten Sie mit uns ihre Zukunft smart»
«Wir optimieren Ihre Prozesse»
IoT Basics
IoT Basics
IoT Cube
IoT Projekte
IoT Wissen
IoT Basics
Evaluation & Abschluss
Notes: Vision
«Wir optimieren Ihre Prozesse»
«Gewinnen Sie mit uns neue Erkenntnisse»
«Wir machen Prozesse und Gebäude smart»
«Wir schaffen Transparenz, Sicherheit»
«Wir gestalten die Zukunft»
Schaffen Sie intelligente Prozesse und gewinnen Sie neue Erkenntnisse mit unserer IoT-Lösung

## Slide 2: Materialien für Lernende
https://tinyurl.com/iot-cube-student

## Slide 3: Was ist IoT (Internet of Things)?
Showcase: Bluetooth Low Energy (BLE) Geräte in der Nähe (5’)
  Wie viele Smartphones befinden sich im Raum?
  Gerätename(n) über lokale HTML-Site auslesen: /ble-scanner/index.html in Google Chrome öffnen!
  Gibt es weitere BLE-Geräte im Raum (Kopfhörer, …)?
Offene Diskussion zu folgenden Fragen (5’)
  Ist es dir bewusst, dass dein Smartphone via BLE sichtbar ist?
  Weisst du, dass gewisse Daten ausgelesen werden können?
  Gibt es Dinge, die Ihr nicht Preis geben wollt?
  Ist es sinnvoll den eigenen Namen in den Namen des Gerätes zu integrieren?
  Ist das ethisch und DSGVO-konform?
Notes: ToPrepare:
File BLE-Scanner in Chrome öffnen!
Zu beachten: BLE-Scanner funktioniert nur in Google Chrome
Download unter: https://wiki.smartfeld.ch/lib/exe/fetch.php?media=inhalte-smartfeld-mitarbeitende:iot-wuerfel:claviscloud:ble-scanner.zip
Zip-File entpacken und Datei ble-scanner/index.html in Google Chrome öffnen
Über die Anwendung ble-scanner wird die Anzahl der aktiven Bluethoth Geräte angezeigt. Manche werden sogar mit ihrem Namen angezeigt.
Sichtbarkeit von Iphones und Android Handys müssen vorher eingestellt sein/werden. Ebenso muss ein Name vergeben sein.
Nutzung evtl. anderer Websites:
- https://shyamranny.github.io/BLE-Scanner/
Weitere Informationen unter
https://blog.academy.fraunhofer.de/cybersicherheit/bluetooth-low-energy/

## Slide 4: Was ist IoT?
Austausch zu folgenden Fragen (15’ PA und Diskussion/Austausch im Plenum)
  Ist eine Zahnbürste ein IoT Gerät bzw. «Smart»?
  Was unterscheidet IoT und «Smarte» Geräte? Was haben Sie gemeinsam?
  Was tun «Smarte» Geräte? Welches Ziel verfolgen Hersteller von «Smarten» Geräten?
  Ist der Showcase des BLE-Scanners bereits IoT? Ist das bereits «Smart»?
  Welche Geräte können „Smart“ sein? Kann auch eine Kaffeetasse „Smart“ oder ein IoT Gerät?
https://www.mokosmart.com/de/what-is-a-smart-device/
Was macht ein Device «smart»?
Sensoren
Integrierte Konnektivität
Erweiterte Rechenleistung
Künstliche Intelligenz
App Integration
Sprach-steuerung
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
Antworten:
a) Ist eine Zahnbürste ein IoT Gerät bzw. „Smart“?
Ja, eine Zahnbürste kann ein IoT-Gerät oder „smart“ sein, wenn sie mit dem Internet oder einer App verbunden ist. Beispielsweise gibt es smarte Zahnbürsten, die per Bluetooth Daten über das Putzverhalten an eine App senden.
b) Was unterscheidet IoT und „Smarte“ Geräte? Was haben sie gemeinsam? IoT: ganzheitliches Konzept, bei dem die Vernetzung von physischen Objekten (integrierter Konnektivität) im Mittelpunkt steht. Definition: IoT bezieht sich auf die Vernetzung von physischen Objekten (integrierte Konnektivität), die mit Sensoren, Software und anderen Technologien ausgestattet sind, um Daten zu sammeln und auszutauschen.
Smarte Geräte: Geräte, welche für einen bestimmten Anwendungs-Zweck entwickelt wurden bzw. diesem genügen.
Gemeinsamkeiten:
Beide sind oft vernetzt und können Daten sammeln und auswerten.
Sie verbessern Benutzererfahrungen durch Automatisierung und intelligente Funktionen.
Unterschiede:
IoT (Internet of Things) bezieht sich auf Geräte, die mit dem Internet verbunden sind und Daten austauschen.
„Smarte“ Geräte können Funktionen wie Sensoren, Automatisierung oder KI haben, ohne zwingend eine Internetverbindung zu benötigen.
Zu beachten: Grundsätzlich können alle Geräte „smart“ sein. Entscheidend ist der sinnvolle Einsatz im geplanten Kontext / Anwendungsbereich, wobei „smarte“ Geräte zumeist IoT (integrierte Konnektivität) nutzen.
c) Ziel von smarten Geräten ist es: den Alltag der Nutzer zu erleichtern, Effizienz zu steigern oder neue Geschäftsmodelle (z. B. Abo-Dienste) zu ermöglichen.
Dabei sammeln „Smarte“ Geräte Daten, analysieren diese und reagieren darauf (z. B. ein Thermostat, das die Temperatur anpasst).
d) Ist der BLE-Scanner bereits IoT bzw. «Smart»:
Ja, wenn man IoT auf integrierte Konnektivität reduziert
Nein, weil die Daten nicht genutzt werden und weiter verarbeitet werden, d.h. nicht «smart»
e) Welche Geräte können „Smart“ sein? Kann auch eine Kaffeetasse „Smart“ oder ein IoT Gerät sein?
- Theoretisch kann fast jedes Gerät „smart“ sein, wenn es Sensoren oder Konnektivität besitzt.
- Eine Kaffeetasse kann z. B. „smart“ sein, wenn sie Temperatur misst und via App steuerbar ist. Falls sie mit dem Internet verbunden ist und Daten sendet/empfängt, wäre sie sogar ein IoT-Gerät.
Smarte Geräte: entscheidend ist, dass derartige Geräte über eine integrierte Konnektivität verfügen, d.h. können Daten mit anderen Geräten austauschen. Zudem können „smarte Geräte“ noch über weitere Eigenschaften verfügen:
App-Integration: Überwachung und Steuerung durch Smartphone-Apps inkl. erweiterte Funktionalitäten
Sensoren zur Wahrnehmung des Umgebungskontext
Erweiterte Rechenleistung: Speicher und Prozessoren zur Datenverarbeitung
Künstliche Intelligenz: Algorithmen, um Nutzungsmuster zu erkennen und dazu passende Funktionen anzubieten
Weitere Informationen dazu:
https://www.mokosmart.com/de/what-is-a-smart-device

## Slide 5: Was ist IoT?
Abstimmung via Handzeichen (5’ Plenum) «Welche der smarten Geräte kennst du und welche nutzt du?»
    Smarte Lautsprecher (z. B. Alexa, Siri, Google Home)
    Smarte Fortbewegungsmittel (z. B. E-Scooter, E-Bike)
    Smarte Glühbirnen (z. B. Philips Hue)
    Fitnesstracker (z. B. Fitbit, Apple Watch)
    Smarte Sicherheitskameras (z. B. Ring, Arlo)
    Smarte Haushaltsgeräte (z. B. Kühlschrank, Waschmaschine)
    IoT Cube
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!

## Slide 6: IoT Begriffe und Datenübertragung
IoT = Konnektivität von Geräten: Verbindung über ausgewähltes Medium (IoT-Protokoll für Bitübertragung), um Daten senden und empfangen zu können.
Reichweite
Datenrate
https://www.emnify.com/de/iot-glossar/leitfaden-iot-protokolle
LoRa Gateway
Notes: ToPrepare: LoRa Gateway bereitstellen.
Intro: (2‘)
Konnektivität, d.h. die Möglichkeit Daten über ein Medium zu senden und zu empfangen macht IoT aus.
Frage: (5-10‘)
Welche der Verbindungsmöglichkeiten kennt Ihr?
Bei der Nennung der ersten Verbindungsmöglichkeit wird die Grafik schon eingeblendet.
Details zu den Medien im Link zu finden unter dem Punkt „IoT-Protokolle für die Bitübertragungs- und Sicherungsschicht
Quintessenz:
Die Übertragungsmöglichkeiten auf Bitebene unterscheiden sich hinsichtlich Datenrate und Reichweite. Wir verwenden LoRa = kleine Datenraten, aber grosse Reichweite!
LoRa Gateway in Betrieb nehmen:
Beide Antennen anschliessen und im Anschluss
mit Strom versorgen

## Slide 7: IoT Begriffe und Datenübertragung
Web-Clients
Application-Server
Gateways
Gateways
Plattform
Entwickler:innen arbeiten in IoT Projekten an den «Smart Devices» (= Dinge) und den «Applikationen»
Smart Devices («Dinge»)
Anwender:innen nutzen die Daten bewusst zur Steuerung und Überwachung.
Anwender:innen nutzen IoT teilweise unbewusst.
z.B. Claviscloud
z.B.
z.B.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
Besprechung: (10‘-15‘ – L-S-Gespräch)
Wie kommen Daten vom IoT Cube (Device) in die Cloud?
a) Erfassung: Das IoT Cube (Device) sammelt Daten mithilfe von Sensoren (z. B. Temperatur, Bewegung, Luftqualität).
b) Übertragung:
- Lokal: Das Device nutzt eine Übertragungstechnologie wie BLE, Wi-Fi, LoRa, Zigbee oder NB-IoT.
- Gateway: Falls das Gerät nicht direkt ins Internet senden kann, wird ein Gateway (z. B. Smartphone, LoRa Gateway, Router, ..) benötigt, um die Daten weiterzuleiten.
c) Cloud-Integration: Das Gateway sendet die Daten an einen Cloud-Server/Speicher. (z.B. The Things Network)
Analyse: In der Cloud werden die Daten verarbeitet, ggf. gespeichert und für KI-Analysen oder Dashboards aufbereitet. (z.B. Claviscloud)
Welche Aufgaben/Tätigkeiten haben die Entwickler:innen?
a) evtl. Hardware-Entwicklung: Sensorik, Mikrocontroller-Programmierung, Energiemanagement für IoT-Devices und evtl. Firmware-Entwicklung: Software für das IoT-Device programmieren (z. B. mit C, C++, MicroPython).
b) Netzwerk- & Protokoll-Integration: Kommunikationsprotokolle und Sicherheitsmechanismen (TLS, Verschlüsselung) implementieren.
c) Cloud-Backend-Entwicklung: Skalierbare Cloud-Lösungen entwickeln
d) Frontend/App-Entwicklung: Dashboards, Apps oder Web-Interfaces für Nutzer programmieren.
e) evtl. Datenanalyse & KI-Integration: Maschinelles Lernen oder Algorithmen entwickeln, um IoT-Daten intelligent auszuwerten.
f) evtl. Wartung & Updates: Firmware-Updates (OTA – Over-the-Air) und Sicherheits-Patches bereitstellen.
Welche Rolle haben die «Anwender:innen»?
a) Nutzung: Sie interagieren mit den IoT-Geräten über eine App, ein Webinterface oder ein Dashboard.
b)
- Dateninterpretation: Anwender nutzen die Daten für Entscheidungsfindung (z. B. Smart Home-Steuerung, Prozessoptimierung in der Industrie).
- Aktionen auslösen:
- Manuell: Nutzer können Einstellungen anpassen oder Aktionen auslösen
- Automatisch: Smarte Geräte können je nach Nutzerverhalten selbstständig Aktionen durchführen (z. B. Heizung regeln, Warnungen senden).
c) Feedback geben: Sie helfen, das System durch Feedback oder neue Anforderungen zu verbessern.

## Slide 8: «Smarte» Toiletten
Problem: Unklare Auslastungssituation der Toiletten in Pausen und Stand der Verbrauchsmaterialien (Seifen, Toilettenpapier, …)
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
Fragestellungen im Plenum (5‘ – 15‘):
a) Welche Toilette benutzt du in den Pausen? Warum?
b) (Klick – Einblenden von Auslastung und Info zum Seifenspender) Würde diese Information deine Entscheidung beeinflussen?
c) Welche weiteren Informationen könnten die Entscheidung beeinflussen? (Ideensammlung für spätere Projekte – 5‘-10‘)

## Slide 9: «Smarte» Toiletten – Showcase
IoT Cube(s) senden Daten, z.B. ob eine Toilette besetzt ist oder nicht!
Schüler:innen nutzen die Daten, um zur «besten» Toilette zu gehen.
Web-Clients
Application-Server
Gateways
Gateways
Plattform
Smart Devices («Dinge»)
Claviscloud
Notes: ToPrepare: Life Showcase mit IoT Cube vorbereiten
IoT Cubes (siehe Preparation Slides / Lehrer Booklet) mit Toiletten-Programm bespielen: https://makecode.microbit.org/15072-15391-39681-18865
Dashboard mit der Anzeige einer Toilette und des Seifenspenders: 01_SmartToilett_Showcase_Dashboard.json Datei im Zip-File von allen Dashboards und Widget enthalten und steht unter folgenden Link zur Verfügung: https://wiki.smartfeld.ch/lib/exe/fetch.php?media=inhalte-smartfeld-mitarbeitende:iot-wuerfel:claviscloud:iotbasic_dashboards_clavis.zip
Intro Showcase mit Slide (3‘-5‘):
IoT Cube Toiletten-Programm wird mit Strom versorgt. Bestmöglich mit einer Powerbank, da dieser dann portabel ist und gut die Interaktionen herzeigbar sind. IoT Cube zeigt kurz (bis zu 5 Sekunden) das Verbindungssymbol an und Anschluss den Pfeil nach oben, welcher anzeigt, dass die Toilette frei ist.
Button A wird gedrückt, um die Toilette zu betreten. Symbol Toilette besetzt wird angezeigt.
Wechsel in die Claviscloud und folgende Dinge den Lernenden zeigen (5‘-7‘):
LP öffnet die Claviscloud: Login siehe unten
LP öffnet die Geräte Ansicht: SuS erkennen, dass genau der IoT Cube, welche die LP in der Hand hat, aktiv ist. Kein andere IoT Cube ist aktuell aktiv.
LP öffnet das im Vorfeld des Unterrichts angelegte Dashboard (01_SmartToilett_Showcase_Dashboard.json) und
Button B wird gedrückt, um die Toilette zu verlassen. Symbol Toilette frei wird angezeigt und in der Claviscloud passt sich der Status der Toilette sowie der Seifenspender auch an.  man geht davon aus, dass die Personen sich die Hände waschen.
Dieser Prozess wird 1-2x wiederholt, um zu zeigen, dass sich der Status und Seifenspender entsprechend der Logik (eine Person, welche die Toilette genutzt hat, wäscht sich die Hände)  im Falle, dass der Seifenspender leer ist, füllt die nächste Person diesen auf ;-), damit der Prozess beliebig häufig wiederholt werden kann.
Login zur Claviscloud (= Zentrale Plattform): https://iot.claviscloud.ch/login
Benutzername: abhängig vom Klassensatz, aber nach folgendem Muster: cube@K?.ch  ? ist der Buchstabe des Klassensatzes, d.h. cube@KA.ch für den Klassensatz A
Passwort: iot-cube-K?  ? ist der Buchstabe des Klassensatzes, d.h. iot-cube-KA für den Klassensatz A

## Slide 10: «Smarte» Toiletten – Hands On
Status einer Toilette im Dashboard: https://iot.claviscloud.ch/login
Download der Vorlagen für die Widgets der Claviscloud: https://wiki.smartfeld.ch/doku.php?id=inhalte-smartfeld-mitarbeitende:iot-wuerfel:claviscloud:downloads
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Claviscloud (5‘):
- Login-Daten an die Tafel schreiben
- Lernenden loggen sich in die Claviscloud ein!
- Austeilen der IoT Cubes an die Lernenden (pro Paar ein IoT Cube):
Login zur Claviscloud (= Zentrale Plattform): https://iot.claviscloud.ch/login
Benutzername: abhängig vom Klassensatz, aber nach folgendem Muster: cube@K?.ch  ? ist der Buchstabe des Klassensatzes, d.h. cube@KA.ch für den Klassensatz A
Passwort: iot-cube-K?  ? ist der Buchstabe des Klassensatzes, d.h. iot-cube-KA für den Klassensatz A

## Slide 11: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Lösung: Geräte und Dashboards im Application Server: Claviscloud
Unter «Geräte» kann der Aktivitätsstatus der Geräte angezeigt werden, dazu müssen die Geräte aber zuvor mit einem Programm, welches Daten via LoRo sendet bespielt werden (siehe nächste/n Folien)
Unter «Dashboards» sind die verschiedenen Anzeigen zu finden (siehe später)!
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Claviscloud (2‘-3‘):
Einer der beiden Lernenden öffnet die Geräteansicht und erkennt, dass ihr IoT Cube NICHT aktiv ist.

## Slide 12: «Smarte» Toiletten: IoT Cube
IoT Cube «korrekt» mit dem PC via USB verbinden
Beachte die rote Markierung der USB-Kabel! Schliesse zuvor beide Kabel korrekt am IoT Cube an und im Anschluss das USB-Kabel am Rechner!
Stelle die Schalter vorerst so ein:
Battery Switch: off
LoRa Module: on
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToKnow:
Falls der Schalter Battery «off» nicht korrekt eingestellt sind, könnte das Gerät gleichfalls via USB nicht erkannt werden!
Falls der Schalter LoRa «on» nicht korrekt eingestellt sind, kann sich der IoT Cube nicht mit dem LoRa Gateway verbinden und wird auch nicht als aktives Gerät angezeigt!
HandsOn – IoT Cube (2‘-3‘):
Der andere Lernende schliesst die Kabel am IoT Cube an und überprüft, ob die Schalter korrekt eingestellt sind.

## Slide 13: «Smarte» Toiletten: IoT Cube
Lade das Programm https://makecode.microbit.org/15072-15391-39681-18865 «Smarte» Toilette auf IoT Cube (MicroBit) herunterladen und prüfe, ob das Verbindungssymbol () und dann Bestätigung () angezeigt wird.
a) Zum Simulator wechseln oder in den Bearbeiten-Modus wechseln
b) Mit IoT Cube verbinden und Software auf IoT Cube herunterladen und testen
c) Prüfe, ob «Trennen» anstatt «Gerät verbinden» angezeigt wird!
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: LoRa Gatway muss angeschlossen sein und eine Verbindung haben (dauerhaft leuchtendes blaues Licht bei Internet- bzw. Weltkugelsymbol)
ToKnow:
Falls der IoT Cube (Fenster mit den Dateien des IoT Cubes öffnet sich) im nächsten Schritt nicht erkannt wird, dann sollte eine andere USB-Schnittstellen genutzt werden!
Falls der Schalter Battery «off» nicht korrekt eingestellt sind, könnte das Gerät gleichfalls via USB nicht erkannt werden!
HandsOn – IoT Cube (3‘-5‘):
Der/Die Lernende mit dem IoT Cube schliesst das USB-Kabel am Rechner an, verbindet den IoT Cube mit Makecode und lädt das Programm auf den IoT Cube herunter.
 Wenn die Lernenden die Programme erfolgreich heruntergeladen haben und sich deren IoT Cube verbunden hat (), dann ist der Status der Geräte in der Claviscloud «activ» (siehe nächste Folie).

## Slide 14: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Unter «Geräte» kann der Aktivitätsstatus der Geräte angezeigt werden, dazu müssen die Geräte aber zuvor mit einem Programm, welches Daten via LoRo sendet bespielt werden.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: LoRa Gatway muss angeschlossen sein und eine Verbindung haben (dauerhaft leuchtendes blaues Licht bei Internet- bzw. Weltkugelsymbol)
ToKnow:
Falls der Schalter LoRa «on» nicht korrekt eingestellt sind, kann sich der IoT Cube nicht mit dem LoRa Gateway verbinden und wird auch nicht als aktives Gerät angezeigt!
HandsOn – Dashboard (1‘-10‘):
Der/Die Lernende, welcher das Dashboard offen hat, erkennt, dass der eigene IoT Cube mit der Claviscloud verbunden ist.
Troubleshouting bei den Lernenden, bei denen es nicht funktioniert  bitte alle ToKnow und ToBeAware prüfen/beachten!!!

## Slide 15: ToPrep: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Gruppe zur Verwaltung der Dashboards anlegen
a) Zu den Gruppen wechseln
b) Gruppe hinzufügen
Notes: Zentrale Daten-Plattform (= App-Integration) (5‘): https://iot.claviscloud.ch/login
Benutzername: abhängig vom Klassensatz, aber nach folgendem Muster: cube@K?.ch  ? ist der Buchstabe des Klassensatzes, d.h. cube@KA.ch für den Klassensatz A
Passwort: iot-cube-K?  ? ist der Buchstabe des Klassensatzes, d.h. iot-cube-KA für den Klassensatz
ToDo:
Eigene Gruppe pro Themenbereich und Klasse (z.B. IoT Basics – 1a) anlegen, um sämtliche Dashboards zu verwalten: https://iot.claviscloud.ch/dashboards/groups

## Slide 16: ToPrep: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Gruppe zur Verwaltung der Dashboards anlegen
c) Name und Beschreibung festlegen
d) Gruppe speichern
Notes: ToDo:
Im Anschluss neu angelegte Gruppe auswählen und in die Gruppe das Dashboard „iot_intro_smart_toilets_v1.json” importieren und öffnen
Im importierten Dashboard: Toiletten konfigurieren und ggf. duplizieren

## Slide 17: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Gruppe auswählen und ein Dashboard hinzufügen
b) Gruppe auswählen
a) Zu den Gruppen wechseln
c) Dashboard hinzufügen
Notes: ToPrepare: Eigene Gruppe pro Klasse (z.B. IoT Basics – 1a) anlegen, um sämtliche Dashboards in einer Gruppe zu verwalten (dies erleichtert den Löschvorgang): https://iot.claviscloud.ch/dashboards/groups (siehe ausgeblendet Slides)
HandsOn – Clavisloud (2‘):
Der/Die Lernende, welches das Dashboard offen hat, wechselt in die Gruppe der Klasse und öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines neuen Dashboards (siehe nächste Folie).

## Slide 18: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Dashboard in der Klassengruppe erstellen
e) Dashboard speichern
d) Bezeichnung und Beschreibung eingeben
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (3‘):
Der/Die Lernende gibt die Bezeichnung und Beschreibung für das Dashboard des Teams/Paares ein.
Der/Die Lernende fügt das Dashboard zur Gruppe hinzu. Im Anschluss ist das neu erstellte Dashboard im Bearbeitungsmodus.

## Slide 19: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Toiletten Widget in neu erstelltes Dashboard importieren
b) Dialog öffnen, um ein Widget zu erstellen / importieren
a) Dashboard wird im Bearbeitungsmodus geöffnet, d.h. muss nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets gespeichert werden.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToKnow:
Dashboard wird im Bearbeitungsmodus geöffnet, d.h. muss nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets gespeichert werden. Die Änderungen können aber auch nicht übernommen werden (= Abbrechen) und mit dem Bleistift-Symbol kann wieder in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden.
HandsOn – Clavisloud (2‘):
Der/Die Lernende schliesst den Bearbeiten Modus und öffnet diesen durch Klick auf „Edit mode“ (= Bearbeitungsmodus) wieder.
Der/Die Lernende öffnet den Dialog, um ein Widget zu erstellen oder zu importieren.

## Slide 20: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Toiletten Widget in neu erstelltes Dashboard importieren
c) Widget Import starten
e) importieren
d) Datei auswählen
Notes: ToPrepare: 02_toiletten_widget.json den Lernenden zur Verfügung stellen.
HandsOn – Clavisloud (2‘):
Der/Die Lernende öffnet den Dialog, um ein Widget zu importieren (Erläuterung, dass man auch neue erstellen kann).
Der/Die Lernende wählt die Datei für das Toiletten (02_toiletten_widget.json) aus und importiert das Widget. Im Anschluss ist dieses zu konfigurieren (siehe nächste Folie).

## Slide 21: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Toiletten Widget konfigurieren
f) Widget bearbeiten / konfigurieren
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Bearbeiten-Modus des importierten Widgets.

## Slide 22: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Toiletten Widget konfigurieren
g) IoT Cube bzw. Gerät auswählen
h) Datenquelle prüfen
i) Labels und ggf. Status anpassen (2x: On + Off)
j) Änderungen anwenden
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: Über LoRa dauert ein «Sendevorgang» immer 5 Sekunden, da nach dem Senden die Möglichkeit besteht, Daten an das Gerät zurückzusenden. Deshalb kann nur alle 5 Sekunden eine Statusänderung gesendet werden und es kann vorkommen, dass die Statusänderung verzögert angezeigt wird.
HandsOn – Clavisloud (5‘-10‘):
Der/Die Lernende wählt den eigenen IoT Cube aus.
Der/Die Lernende prüft die Datenquelle und
passt die Labels bei beiden Status an.
Der/Die Lernende klickt auf „Anwenden“ um die Änderungen zu übernehmen.
Die Lernenden prüfen, ob der Status korrekt aktualisiert wird.
Troubleshouting bei den Lernenden, bei denen es nicht funktioniert  bitte alle ToKnow und ToBeAware prüfen/beachten!!!

## Slide 23: «Smarte» Toiletten: Dashboard
Toiletten Widget testen
k) Dashboard speichern
l) Daten des IoT Cubes mit dem «Smarte» Toiletten Programm werden erfolgreich am Dashboard angezeigt. 🎉🎊🥳
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToKnow:
Auch wenn die Änderungen in einem Widget «angewendet» werden, werden die Änderungen erst nach dem Speichern des Dashboards vollständig übernommen und ist auch für die anderen ersichtlich.
HandsOn – Clavisloud (5‘):
Der/Die Lernende speichert das Dashboard und prüft nochmals, ob der Status korrekt aktualisiert wird.
Troubleshouting bei den Lernenden, bei denen es nicht funktioniert  bitte alle ToKnow und ToBeAware prüfen/beachten!!!

## Slide 24: «Smarte» Toiletten: Fazit & Diskussion
Feedbackrunde
Was hat dir besonders gut gefallen?
Was war neu für dich?
Was hat dich erstaunt?
Was könnte man damit sonst noch machen?
…
Was hat dir nicht gefallen?
Sollen/Können wir etwas ändern?
Claviscloud
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
Für den finalen Austausch und Feedback sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden. Notizen können gerade in die Folie hineingeschrieben werden.

## Slide 25: Seifenspender: IoT Cube
Da wir nicht annehmen dürfen, dass sich jede Person nach dem Toilettengang die Hände wäscht, nutzen wir für den Seifenspender einen weiteren IoT Cube. Lade das Programm https://makecode.microbit.org/11988-95626-23525-74830 auf den IoT Cube und prüfe, sich der IoT Cube erfolgreich verbindet, d.h. «Verbunden!» am OLED-Display steht.
a) Zum Simulator wechseln oder in den Bearbeiten-Modus wechseln
b) Mit IoT Cube verbinden und Software auf IoT Cube herunterladen und testen
c) Prüfe, ob «Trennen» anstatt «Gerät verbinden» angezeigt wird!
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: LoRa Gatway muss angeschlossen sein und eine Verbindung haben (dauerhaft leuchtendes blaues Licht bei Internet- bzw. Weltkugelsymbol)
ToKnow:
Falls der IoT Cube (Fenster mit den Dateien des IoT Cubes öffnet sich) im nächsten Schritt nicht erkannt wird, dann sollte eine andere USB-Schnittstellen genutzt werden!
Falls der Schalter Battery «off» nicht korrekt eingestellt sind, könnte das Gerät gleichfalls via USB nicht erkannt werden!
HandsOn – IoT Cube (3‘-5‘):
Ggf. muss der/die Lernende den IoT Cube wieder an das USB-Kabel am Rechner anschliessen.
Im Anschluss muss man den IoT Cube wieder mit Makecode verbinden und lädt das Programm auf den IoT Cube herunter.
 Wenn die Lernenden die Programme erfolgreich heruntergeladen haben, dann wird auf dem OLED-Display des IoT Cube «Verbinde…» und im Anschluss «Verbunden» angezeigt. Zudem ist der Status des Gerätes in der Claviscloud «activ».

## Slide 26: Seifenspender: Dashboard
Seifenspender Widget in das Dashboard importieren
a) Dashboard wieder im Bearbeitungsmodus öffnen, damit weitere Widgets hinzugefügt werden können. Zu beachten ist, dass nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets das Dashboard wieder gespeichert werden muss.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToKnow:
Dashboard wird im Bearbeitungsmodus geöffnet, d.h. muss nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets gespeichert werden. Die Änderungen können aber auch nicht übernommen werden (= Abbrechen) und mit dem Bleistift-Symbol kann wieder in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden.
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet wieder den Bearbeitungsmodus durch Klick auf „Edit mode“ (= Bearbeitungsmodus).

## Slide 27: Seifenspender: Dashboard
Seifenspender Widget in das Dashboard importieren
b) Dialog öffnen, um ein Widget zu erstellen / importieren
a) Dashboard wieder im Bearbeitungsmodus geöffnet, damit weitere Widgets hinzugefügt werden können. Zu beachten ist, dass nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets das Dashboard wieder gespeichert werden muss.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Dialog, um ein Widget zu erstellen oder zu importieren.

## Slide 28: Seifenspender: Dashboard
Seifenspender Widget in das Dashboard importieren
c) Widget Import starten
e) importieren
d) Datei auswählen
Notes: ToPrepare: 03_seifenspender_widget.json den Lernenden zur Verfügung stellen.
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Dialog, um ein Widget zu importieren.
Der/Die Lernende wählt die Datei für das Toiletten (03_seifenspender_widget.json) aus und importiert das Widget. Im Anschluss ist dieses zu konfigurieren (siehe nächste Folie).

## Slide 29: Seifenspender: Dashboard
Seifenspender Widget konfigurieren
f) Widget bearbeiten / konfigurieren
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Bearbeiten-Modus des importierten Widgets.

## Slide 30: Seifenspender: Dashboard
Seifenspender Widget konfigurieren
g) IoT Cube bzw. Gerät auswählen
h) Datenquelle prüfen
i) Änderungen speichern
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (2‘):
Der/Die Lernende wählt den eigenen IoT Cube aus.
Der/Die Lernende prüft die Datenquelle und
passt die Labels bei beiden Status an.
Der/Die Lernende klickt auf „Anwenden“ um die Änderungen zu übernehmen.

## Slide 31: Seifenspender: Dashboard
Seifenspender Widget testen
j) Dashboard speichern
k) Daten des IoT Cubes mit dem Seifenspender Programm werden erfolgreich am Dashboard angezeigt. 🎉🎊🥳
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: Über LoRa dauert ein «Sendevorgang» immer 5 Sekunden, da nach dem Senden die Möglichkeit besteht, Daten an das Gerät zurückzusenden. Deshalb kann nur alle 5 Sekunden eine Statusänderung gesendet werden und es kann vorkommen, dass die Statusänderung verzögert angezeigt wird.
ToKnow:
Auch wenn die Änderungen in einem Widget «angewendet» werden, werden die Änderungen erst nach dem Speichern des Dashboards vollständig übernommen und ist auch für die anderen ersichtlich.
HandsOn – Clavisloud (5‘-10‘):
Die Lernenden prüfen, ob der Status korrekt aktualisiert wird.
Troubleshouting bei den Lernenden, bei denen es nicht funktioniert  bitte alle ToKnow und ToBeAware prüfen/beachten!!!

## Slide 32: Warteschlange: IoT Cube
Unsere «Smarte» Toiletten sollte durch eine Anzeige, wie viele Personen gerade warten, noch optimiert werden, d.h. eine Warteschlange vor den Toiletten. Lade das Programm https://makecode.microbit.org/08916-93748-06647-39535 auf den IoT Cube und prüfe, sich der IoT Cube erfolgreich verbindet, d.h. «Verbunden!» am OLED-Display steht.
a) Zum Simulator wechseln oder in den Bearbeiten-Modus wechseln
b) Mit IoT Cube verbinden und Software auf IoT Cube herunterladen und testen
c) Prüfe, ob «Trennen» anstatt «Gerät verbinden» angezeigt wird!
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: LoRa Gatway muss angeschlossen sein und eine Verbindung haben (dauerhaft leuchtendes blaues Licht bei Internet- bzw. Weltkugelsymbol)
ToKnow:
Falls der IoT Cube (Fenster mit den Dateien des IoT Cubes öffnet sich) im nächsten Schritt nicht erkannt wird, dann sollte eine andere USB-Schnittstellen genutzt werden!
Falls der Schalter Battery «off» nicht korrekt eingestellt sind, könnte das Gerät gleichfalls via USB nicht erkannt werden!
HandsOn – IoT Cube (3‘-5‘):
Der/Die Lernende mit dem IoT Cube schliesst das USB-Kabel am Rechner an, verbindet den IoT Cube mit Makecode und lädt das Programm auf den IoT Cube herunter.
 Wenn die Lernenden die Programme erfolgreich heruntergeladen haben und sich deren IoT Cube verbunden hat (), dann ist der Status der Geräte in der Claviscloud «activ» (siehe nächste Folie).

## Slide 33: Warteschlange: Dashboard
Warteschlangen Widget in das Dashboard importieren
a) Dashboard wieder im Bearbeitungsmodus öffnen, damit weitere Widgets hinzugefügt werden können. Zu beachten ist, dass nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets das Dashboard wieder gespeichert werden muss.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToKnow:
Dashboard wird im Bearbeitungsmodus geöffnet, d.h. muss nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets gespeichert werden. Die Änderungen können aber auch nicht übernommen werden (= Abbrechen) und mit dem Bleistift-Symbol kann wieder in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden.
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet wieder den Bearbeitungsmodus durch Klick auf „Edit mode“ (= Bearbeitungsmodus).

## Slide 34: Warteschlange: Dashboard
Warteschlangen Widget in das Dashboard importieren
b) Dialog öffnen, um ein Widget zu erstellen / importieren
a) Dashboard wieder im Bearbeitungsmodus geöffnet, damit weitere Widgets hinzugefügt werden können. Zu beachten ist, dass nach dem Import und der Konfiguration jedes Widgets das Dashboard wieder gespeichert werden muss.
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Dialog, um ein Widget zu erstellen oder zu importieren.

## Slide 35: Warteschlange: Dashboard
Warteschlangen Widget in das Dashboard importieren
c) Widget Import starten
e) importieren
d) Datei auswählen
Notes: ToPrepare: 04_wartende_personen_widget.json den Lernenden zur Verfügung stellen.
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Dialog, um ein Widget zu importieren.
Der/Die Lernende wählt die Datei für das Toiletten (04_wartende_personen_widget.json) aus und importiert das Widget. Im Anschluss ist dieses zu konfigurieren (siehe nächste Folie).

## Slide 36: Warteschlange: Dashboard
Warteschlangen Widget konfigurieren
f) Widget bearbeiten / konfigurieren
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (1‘):
Der/Die Lernende öffnet den Bearbeiten-Modus des importierten Widgets.

## Slide 37: Warteschlange: Dashboard
Warteschlangen Widget konfigurieren
g) IoT Cube bzw. Gerät auswählen
h) Datenquelle prüfen
i) Änderungen speichern
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
HandsOn – Clavisloud (2‘):
Der/Die Lernende wählt den eigenen IoT Cube aus.
Der/Die Lernende prüft die Datenquelle und
passt die Labels bei beiden Status an.
Der/Die Lernende klickt auf „Anwenden“ um die Änderungen zu übernehmen.

## Slide 38: Warteschlange: Dashboard
Warteschlangen Widget testen
j) Dashboard speichern
k) Daten des IoT Cubes mit dem Warteschlangen Programm werden erfolgreich am Dashboard angezeigt. 🎉🎊🥳
Notes: ToPrepare: Keine weiteren Vorbereitungen notwendig!
ToBeAware: Über LoRa dauert ein «Sendevorgang» immer 5 Sekunden, da nach dem Senden die Möglichkeit besteht, Daten an das Gerät zurückzusenden. Deshalb kann nur alle 5 Sekunden eine Statusänderung gesendet werden und es kann vorkommen, dass die Statusänderung verzögert angezeigt wird.
ToKnow:
Auch wenn die Änderungen in einem Widget «angewendet» werden, werden die Änderungen erst nach dem Speichern des Dashboards vollständig übernommen und ist auch für die anderen ersichtlich.
HandsOn – Clavisloud (5‘-10‘):
Die Lernenden prüfen, ob der Status korrekt aktualisiert wird.
Troubleshouting bei den Lernenden, bei denen es nicht funktioniert  bitte alle ToKnow und ToBeAware prüfen/beachten!!!